RASIPAČI ĐUBRIVA

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Garancijski uslovi

KATALOG REZERNIH DELOVA

Deklaracije o usaglašenosti

|  | AGROKULA Doo 26300 Vršac, ul.Stevana Nemanje 16, Srbija tel/fax: +381 13 836 503; +381 13 824 511 e-mail: agrokula@gmail.com; web: www.mbv.rs |
| --- | --- |

SADRŽAJ

1. УВОД 9

2. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МАШИНИ 9

2.1. ПОДРУЧЈА ПРИЈАВЕ 9

3. ГАРАНЦИЈА 10

3.1. КРАЈ ГАРАНЦИЈЕ 10

4. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 11

4.1. ДИМЕНЗИЈЕ СТРОЈА 12

4.2. ГЛАВНИ ДИЈЕЛОВИ СТРОЈА 13

5. СИГУРНОСНЕ МЈЕРЕ 14

5.1. СИГУРНОСНИ ДЕТАЉИ Сигурносни знакови 14

5.2. СИГУРНОСНИ УКРЕПИ 15

5.3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДЕТАЉА БЕЗБЕДНОСТИ ПРИКЉУЧЕНИХ НА СПРЕАДЕР 16

6. МОНТАЖА ШКОЉКЕ ЗА ТРАКТОР 17

6.1. САСТАВЉАЊЕ МОТОРА КОТА И ЊЕГОВО ПОДЕЉЕЊЕ 18

6.2. БАЛАНС ТРАКТОРА И СТРОЈА

Током превоза машине 18

7. РАД НА СТРОЈУ 20

7.1. ПОПРАВКА КАЛИБРАЦИЈСКЕ СКЛОПКЕ ЗА ОГРАДЊУ ГНОЈИВА ЗА ГНОЈЕЊЕ ГНОЈИВА

СА ДВОЈНИМ ДИСКОМ 20

7.2. УГЛОВИ ЗА ЕЈЕКЦИЈУ ГНОЈИВА 22

7.2.1. МАКСИМУМ УДАЉЕНОСТ ЕЈЕКЦИЈЕ ГНОЈИВА

7.3. ВРСТА ШКОЛЕ 25

8. РАСПОЉАВАЊЕ СТРОЈА СА ТРАЦТОРА 26

9. ОДРЖАВАЊЕ 26

10. РЈЕШАВАЊЕ РЕШАВАЊА 27

11. КАКО КОРИСТИТИ КАТАЛОГ РЕЗЕРВНОГ ДИЈЕЛА? 28

11.1. ДА БУДИМО ПОТРЕБНО ПОТРЕБНИ ДИО КОРАК 28. КОРАК

EC DEKLARACIJA…..........................................................................................	18

Izdanje 1, april 2019

ZA TEBE, KORISNIČE

Овај приручник садржи информације о коришћењу и одржавању уређаја за прскање и правила која се морају поштовати. Ова брошура је део машине, служи као референтни извор за консултације ради сигурнијег и ефикаснијег рада током њеног животног века. Због тога се чува на најсигурнијем месту. Корисник и клијент морају пажљиво прочитати и применити правила о безбедности и начине заштите од могућих незгода. То је разлог зашто машином треба да управљају компетентне особе са одговарајућим знањем, након што су пажљиво и у потпуности прочитане дане техничке информације. Не треба заборавити да је одговорност оператора да прати да машина ради у најбољим условима за здравље и безбедност људи и животне средине.

Ovo uputstvo za upotrebu treba smatrati kao deo oruđa. Molimo da pre bilo kakvog kontakta sa oruđem, obavezno pročitate ovo uputstvo, koje stalno treba da imate pri ruci.

Uputstvo je neophodno strogo poštovati kako biste oruđe priključeno na odgovarajući traktor, kao radnu mašinu, ispravno koristili za predviđenu namenu i kako bi se izbegla mogućnost ugrožavanja sigurnosti korisnika, drugih osoba i životinja.

Svako oruđe je snabdeveno odgovarajućom identifikacionom tablicom, na kojoj se nalaze osnovni podaci o tanjirači, srpski znak usaglašenosti i CE znak.

NIVO ZVUČNE SNAGE I ZVUČNOG PRITISKA, to jest buka u radnom okruženju i kojoj je izložen rukovalac  pri radu sa oruđem, su ekvivalentni vrednostima datim za traktor na koji je oruđe prikljućeno. Takođe, BEZBEDNOST, LAKOĆA RADA, UČINAK I EFIKASNOST uveliko zavise od traktora na koji je oruđe prikljućeno.

Ovo Uputstvo za upotrebu sadrži GARANCIJSKE USLOVE ZA RASIPAČ, Katalog rezervnih delova,  Deklaraciju o usaglašenosti mašine prema Pravilniku o bezbednosti mašina  ( Sl.glasnik RS 13/2010 ) i EC Deklaraciju o usaglašenosti prema EU direktivi za mašine 2006/42/EC. U slučaju bilo kakvih nejasnoća pri korišćenju KONTAKTIRAJTE NAS ili specijalizovane trgovce naših proizvoda

Ovom prilikom, želimo da se, sa velikim poštovanjem, zahvalimo na ukazanom poverenju za kupovinu našeg proizvoda sa uveravanjem da ćete biti zadovoljni njegovim korišćenjem, a mi ćemo Vas blagovremeno snabdevati  rezervnim delovima i sve vaše primedbe i sugestije na kvalitet i funkcionalnost ćemo objediniti u novim proizvodima.

Želimo vam dobre prinose!

Podaci u ovom uputstvu tačni su na dan izdavanja, a proizvođač zadržava sva prava za izmene proizvoda i za štampu, izmene i izdavanje uputstva.

1.1. NAMENA ORUĐA

Свака употреба која није описана у овом приручнику може довести до озбиљних опасности за руковаоце, као и до оштећења машине. Ови стројеви су расипачи произведени у монтажном типу, са верзијама са једним диском од 250-350, 400-500-600-800 литара и 450-500-600- 800- 1000 верзија са двоструким диском, опремљени хидрауличним системом подизања трактора и универзалним систем за спајање у три тачке за транспорт. То, дакле, омогућава лакши прелазак на земљу која ће се оплодити.

1.2. IDENTIFIKACIJA ORUĐA

Natpisna pločica oruđa,sa podacima o oruđu, nalazi se na prednjoj strani rama vučene tanjirače ( slika br.1) i služi za identifikaciju proizvoda.

1.3. NATPISNA PLOČICA

Pločica pored naziva, sedišta i adrese proizvođača sadrži sledeće podatke :

- U polju „Naziv“ upisan je naziv proizvoda

- u polju „TIP“ upisana je komercijalna oznaka proizvoda

- u polju „Ser.br.“ upisan je serijski broj proizvoda

- u polju „Godina izrade“ upisana je godina proizodnje

- u polju „Masa“  upisana je masa oruđa u kilogramima

- oznaka „CE“ na pločici označava da proizvod ispunjava zahteve za  bezbednost proizvoda Evropske Unije

- oznaka „3A“ na pločici označava da proizvod ispunjava zahteve za  bezbednost proizvoda Republike Srbije

1.4. MERE BEZBEDNOSTI

Пажљиво прочитајте приручник пре употребе машине. У случају било каквих недоумица, позовите техничаре продавца. У случају да се следећа правила о безбедности и упутства против незгода не поштују, произвођач није одговоран за било какав резултат.

- Пре употребе машине пажљиво прочитајте приручник и држите га на месту које је лако доступно током рада.

- Слиједите сва правила наведена у упутству за властиту сигурност и дужи вијек трајања ваше машине.

- Олабављена одећа може бити заробљена ротирајућим деловима. На послу носите одговарајућу одећу. На пример кацига, заштитна обућа и чаше, одговарајућа одећа, чепићи за уши и заштитне рукавице.

- Пре почетка рада, проверите везе уређаја и опреме да бисте били сигурни да су све матице и вијци добро затегнути. Замените истрошени део.

- Проверите да ли је опрема правилно постављена и постављена.

- Замените делове који постају неупотребљиви оригиналним.

- Не превозите под било којим условима особу, животињу, добро на машини.

- Не задржавајте се у радној зони машине.

- Користите рукавице, наочаре и маску у складу са стандардима.

- Ако машина коју користите ради са осовином:

а) Замените пластичне поклопце вратила када се истресе.

б) Осовину након сваке употребе подмажите робном марком.

ц) Никада не прелазите број обртаја трактора дефиниране у упутству за употребу.

д) Скините осовину током транспорта.

- Започните посао када сте сигурни да све компоненте раде исправно и све је под контролом.

- Пре рада са машином, проверите да се у радној зони не налази ниједна животиња или особа.

- Када мотор трактора ради, не остављајте возачко седиште

1.4.1 OPŠTA UPOZORENJA I UPUTSTVA

Simbol  znači upozorenje ili važno uputstvo. Pošto se u takvim slučajevima radi o vašoj sigurnosti budite oprezni i poštujte data uputstva, preporuke i upozorenja.

|  | Pre nego što započne bilo kakav rad sa vučenom tanjiračom grupe 7, potrebno je da rukovaoc pročita uputstvo za rukovanje i održavanje i da se pridržava navedenih uputstava i upozorenja i na taj način zaštiti i sebe i druge od mogućih povreda. Takođe na taj način obezbediće i pouzdan rad uređaja |
| --- | --- |
|  | NAPOMENA ! U toku garantnog roka ne treba podešavati i rastavljati pojedine delove oruđa, pošto se tada gubi pravo na garanciju. Takođe, fabrika ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko na pojedinim delovima u toku garancije dođe do kvara usled nepravilnog ili nenamenskog rukovanja ili održavanja. Servisne mere, osim podmazivanja i jednostavnog održavanja, koje se lako mogu obaviti, prepustiti servisnim zastupnicima ili prodajno servisnom centrima koji za to imaju obučeno osoblje. |

1.4.2. LIČNA BEZBEDNOST I BEZBEDNOST ORUĐA

|  | PAŽNJA ! VAŠA BEZBEDNOST JE NAJVAŽNIJA Dobro proučite uputstvo za bezbedan rad U uputstvu za rukovanje sva ona mesta koja se odnose na Vašu bezbednost označena su ovim znakom. Ne dozvolite da vašim oruđem rukuju neobučena lica. Striktno se pridržavajte uputstva za održavanje i oruđe držite u radnom, odnosno ispravnom stanju. |
| --- | --- |
|  | Kada na vašem oruđu vidite ovaj simbol ON VAS UPOZORAVA NA OPASNOST, vodite računa o eventualnim povredama, sledite preporučena upozorenja iz uputstva, kao i opšta pravila bezbednosti rada. |
|  | OPASNOST! NAJSTROŽE JE ZABRANJENO VOZITI DRUGA LICA NA POTEZNICAMA TRAKTORA I NA ORUĐU |
|  | Skladištite priključno oruđe na bezbedan način. Priključno oruđe skladištite tako da bude osigurano od padanja i prevrtanja jer u suprotnom može doći do teških povreda |

Za održavanje i popravku koristiti originalne delove koji se mogu nabaviti kod ovlašćenih servisnih zastupnika ili direktno u fabrici.

NAPOMENA !

Na oruđu može biti ugrađen deo koji funkcionalno odgovara objašnjenju u uputstvu, ali se oblikom malo razlikuje. U takvim slučajevima ne obraćati pažnju.

Pre nego što započne bilo kakav rad vučenom tanjiračom potrebno je da se proveri pritegnutost svih vijaka a naročito kod osovina sa diskovima, i kod podešavanja zakošenosti baterija.

1.4.3. ZNAKOVI BEZBEDNOSTI

Na nosećoj konstrukciji vučene tanjirače postavljeni su znakovi bezbednosti, sa slikovitim prikazom potencijalnih opasnosti, koje nisu mogle biti izbegnute konstrukcijom s obzirom na namenu oruđa, u vidu nalepnica. Njihovo značenje opisano je u daljem tekstu.

Pročitajte pažljivo sve o njima i održavajte ih u dobrom stanju. Ukoliko su oznake nevidljive, oštećene ili otpale, zamenite novim. Rezervne oznake možete kupiti kod prodavca mašine ili servisnog zastupnika.

Postojeća opasost označena je upozoravajućim trouglom, a upozorenje o izbegavanju povreda prikazano je ilustracijom.

| Red.broj | NAZIV |
| --- | --- |
| 1. | PROUČITI UPUTSTVO ZA UPOTREBU |
| 2. | NE VOZITI SE NA ORUĐU |
| 3. | OSTATI NA BEZBEDNOM RASTOJANJU U TOKU RADA |
| 4. | POSTOJI MOGUČNOST PRIGNJEČENJA |
| 5. | CE ZNAK - OZNAKA USAGLAŠENOSTI |
| 6. | 3A ZNAK – OZNAKA USAGLAŠENOSTI |

|  | 1.Proučiti uputstvo za rad Uputstvo za rad sadrži važne informacije za bezbedan rad oruđem. Dobro ga proučiti i pridržavati se |
| --- | --- |
|  | 2.Ne voziti se na oruđu Strogo je zabranjeno voziti se na poteznicama traktora kao i na oruđu zato što može doći do ozbiljnih povreda, a u najgorem slučaju i do smrti. |
|  | 5.Ostati na bezbednom rastojanju u toku rada Slučajno izbačeni kamenčići ili neki drugi čvrsti predmeti mogli bi izazvati povrede. Posebnu pažnju obratiti na šiljate i isturene delove-velika opasnost od povrede. |
|  | 4.Postoji mogućnost prignječenja Skladištite priključno oruđe na bezbedan način. Priključno oruđe skladištite tako da bude osigurano od padanja i prevrtanja jer u suprotnom može doći do teških povreda |
|  | 5.CE ZNAK – oznaka usaglašenosti Mere bezbednosti pri konstrukciji i izradi vučene tanjirače grupe 7, i upozoravajuće oznake za opasnosti koje nisu mogle biti otklonjene s obzirom na namenu vučene tanjirače grupe 7 usklađene su sa evropskim direktivama i standardima. |

2. OPIS ORUĐA

2.1. OPŠTI OPIS

Свака употреба која није описана у овом приручнику може довести до озбиљних опасности за руковаоце, као и до оштећења машине. Ови стројеви су расипачи произведени у монтажном типу, са верзијама са једним диском од 250-350, 400-500-600-800 литара и 450-500-600- 800- 1000 верзија са двоструким диском, опремљени хидрауличним системом подизања трактора и универзалним систем за спајање у три тачке за транспорт. То, дакле, омогућава лакши прелазак на земљу која ће се оплодити.

2.2. NAMENSKA UPOTREBA

Расипач ђубрива обогаћује тло ширењем биљака попут пшенице, јечма, зоби, сирева, каноле, памука, репе, сунцокрета, кукуруза и пасуља.

2.3. HIDRAULIČNI DELOVI

Vizuelno proveriti stanje hidraulične instalacije, očistiti spojeve, armaturu, creva, hidraulični cilindar.

Omogućiti kretanje hidrauličnih creva, kako ne bi došlo do kačenja i otkidanja.

Ukoliko postoji curenje, oštećenje creva, ili neka neispravnost, utvrditi kvar i otkloniti.

Nikada ne intervenosati na hidrauličnoj instalaciji u cilju popravke, dok je ista pod pritiskom.

Pre kretanja u transport ubaciti osovinicu u otvor poluge graničnika, i rasteretiti hidrauličnu instalaciju, da bi se izbegla eventualna oštećenja u hidrauličnoj instalaciji.

Kada ostavljate mašinu, to uradite na ravnom prostoru i obezbedite da ne dođe do kretanja iste. Ukoliko oruđe ostavljate na duži rok, obavezno rasteretiti točkove i hidrauličnu instalaciju.

2.4. ODRŽAVANJE

1. Снага трактора мора бити у складу са снагом машине наведеном у техничким карактеристикама.

2. Притисак у тракторским гумама мора бити довољан.

3. Изузетно је опасно боравити у зони слободног простора за подизање трактора.

4. Приликом подешавања висине трактора помоћу ручке пазите да се не држите између трактора и машине

5. Опасно је остати између трактора и котача опреме који мотор ради, а паркинг кочница није повучена.

6. Ако је ваш уређај опремљен хидрауличним системом, када прикључујете хидрауличне цеви на систем трактора, проверите да систем на обе стране није под притиском.

7. Ако је ваш уређај опремљен електричним системом, најсигурније комбинујте електричне и сензорске везе на машини.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|  |  | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPACITET BURETA | LIT | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| BROJ DISKOVA | KOM | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ŠIRINA | Mm | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
| DUŽINA | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| VISINA | mm | 1200 | 1200 | 1220 | 1250 |
| RADNI ZAHVAT | M | 18 | 18 | 18 | 18 |
| KATEGORIJA |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SISTEM |  | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
| Menjač |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Broj obrtaja |  | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Potrebna snaga traktora | KS | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |

4. PUŠTANJE U RAD

4.3.Montaža

1 - Пазите да се задржите у границама корисног оптерећења одобреним законодавством о друмском саобраћају. 2 - Придржавајте семафора и лампица током вожње јавним путевима

3 - Током транспорта са трактором ставите све потребне наљепнице и заштитне мјере за сву опрему.

4 - Приликом транспорта с трактором не треба заборавити да тежина терета има директан утицај не само на углавном способност ломљења и управљања, већ и на путу на цести.

5 - Приликом скидања завоја имајте на уму да се центрифугална сила може променити чињеницом да је трактор напуњен или празан.

6 - Приликом транспорта с трактором пазите да су бочни ланци руку већ подешени. Будите сигурни да је хидраулична рука за подизање већ закључана

7 - Опрема мора бити у режиму превоза док се креће са радног места.

8 - Опрема монтирана на трактор може сакрити светла и сигурносне знакове. Ово је противно законодавству у друмском саобраћају и може довести до опасних услова за безбедност. У случају да се светла и сигурносни знак не виде, додатна светла и знакови морају се поставити на најпогоднијим местима

4.4.Priprema tanjirače za transport

-Proveriti zazor u glavčinama točkova za transport

-Proveriti pritisak u pneumaticima točkova

-Pre kretanja u transport, da bi zaštitili elemente u hidrauličnoj instalaciji, isključujemo hidraulični sistem, tako što ubacujemo osovinicu poz.18 u otvor uški na ramu tanjirače i granične poluge poz.21. i osiguramo osiguračem poz. 19.

-Vizuelno proveriti paralelnost rama sa podlogom, prednji i zadnji kraj trebaju biti približno iste visine. Ako je potrebno, izravnati tanjiraču ručicom za izravnavanje.

4.5. Priprema za rad

Пажљиво прочитајте приручник пре употребе машине. У случају било каквих недоумица, позовите техничаре продавца. У случају да се следећа правила о безбедности и упутства против незгода не поштују, произвођач није одговоран за било какав резултат.

- Пре употребе машине пажљиво прочитајте приручник и држите га на месту које је лако доступно током рада.

- Слиједите сва правила наведена у упутству за властиту сигурност и дужи вијек трајања ваше машине.

- Олабављена одећа може бити заробљена ротирајућим деловима. На послу носите одговарајућу одећу. На пример кацига, заштитна обућа и чаше, одговарајућа одећа, чепићи за уши и заштитне рукавице.

- Пре почетка рада, проверите везе уређаја и опреме да бисте били сигурни да су све матице и вијци добро затегнути. Замените истрошени део.

- Проверите да ли је опрема правилно постављена и постављена.

- Замените делове који постају неупотребљиви оригиналним.

- Не превозите под било којим условима особу, животињу, добро на машини.

- Не задржавајте се у радној зони машине.

- Користите рукавице, наочаре и маску у складу са стандардима.

- Ако машина коју користите ради са осовином:

а) Замените пластичне поклопце вратила када се истресе.

б) Осовину након сваке употребе подмажите робном марком.

ц) Никада не прелазите број обртаја трактора дефиниране у упутству за употребу.

д) Скините осовину током транспорта.

- Започните посао када сте сигурни да све компоненте раде исправно и све је под контролом.

- Пре рада са машином, проверите да се у радној зони не налази ниједна животиња или особа.

- Када мотор трактора ради, не остављајте возачко седиште

4.5.1.Puštanje u rad

Подешавање норматива гнојива може постепено прећи и до 150 кг за 1000 м². Положај заклопки протока ђубрива може се лако постићи одвртањем ручице за подешавање. Једном када нађете одговарајућу количину ђубрива из табеле, извршите потребно подешавање преко ручице за подешавање положаја и фиксирајте руку за подешавање гнојива. За подешавање количине ђубрива отворите клип хидрауличке команде. У супротном, подешавање ће постати теже. Подесите висину машине од земље у складу са врстом ђубрива које ћете ширити и радном ширином. Док подешавате висину, поставите ручицу водећи рачуна о предњем и задњем нагибу ваше машине као што је дато у табели. Након подешавања висине, закључајте хидраулични систем подизања трактора. Ако хидраулички систем команде вашег трактора не прави и сигурно закључава, и цури уље натраг у резервоар, систем двоструких завојница који враћа хидрауличне клипове расипача ђубрива отвориће хидраулички клип и испуштати ђубриво на земљу! Поправите хидраулички систем управљања трактором. Равномерно и сигурно расипање ђубрива зависи од неколико параметара. Водеће међу њима су густина ђубрива које ћете емитирати, димензије гранула ђубрива, влажност ђубрива, ротација репа трактора, брзина трактора на земљи, брзина ветра, угао дисплејских дискова, угао крила итд…. То је разлог због којег прије покретања расипања ђубрива сви параметри морају бити пажљиво прегледани, све бројке у приручнику морају се поново провјерити и такође је потребно да будете сигурни да су сва подешавања тачна. У ветровитим данима гнојидбу треба избегавати

5.PROBLEMI U RADU

| Problem | Uzrok | Rešenje |
| --- | --- | --- |
| Гнојиво се избацује са обе стране неравномерно | Заклопке протока ђубрива се можда не отварају равномерно. | - У овом се случају дужина осовине причвршћене на доњу куглу може мијењати након провјере заклопки у отвореном или затвореном положају. |
| Хидраулички командни систем не следи наредбе. | - Притисци у тракторском уљу могу бити нижи. - Хидраулика се може затворити | - Подесите притисак. - Отворите вентил |
| - Гнојиво не може да достигне жељену радну ширину | - Реп можда ради више од 540 о / мин, на пример, при 1000 о / мин. Или при нижим обртајима | - Покрени при 540 обртаја |

6.ODRŽAVANJE

Списак свих активности одржавања које ће се периодично обављати даје се овдје. Машина са нижим оперативним трошковима и дужим веком трајања зависи од чињенице да се сва правила и упутства поштују на систематски и континуирани начин. Овде су наведени периоди одржавања који су предложени и важе за уобичајену употребу. Стога ће се ови периоди мењати са мањим нивоом уља и радним окружењем са више прашине. Тежи радни услови захтеваће чешће услуге. Пре убризгавања масти брадавице је потребно очистити како би се избегло да се блато, прашина и страни материјали не помешају са мастима. У супротном, умањиће ефекат лубрификације.

- Оперите опрему после употребе.

- Проверите све вијке након првих осам сати рада, да ли су још увек довољно чврсти.

- За све тачке подмазивања користите препоручени квалитет масти и ако ваша машина има мењач, онда користите уље за мењач. За машине опремљена мењачем, после 400 сати рада замените уље (2 литре)

За завршетак сезоне и дужи период паузе саветују се следеће акције:

- Проверите или замените по потреби истрошене или оштећене делове

- добро затегните све вијке и вијке

- Подмажите све необојене делове. Заштитите опрему најлонским поклопцем.

- Чувајте на сувом месту, избегавајући контакт са неовлаштеним људима

- Ако су горње активности пажљиво изведене, корисник ће у наредној сезони пронаћи машину која се одржава у добрим условима.

- На крају, подсећамо вас да вам је произвођач на располагању за потребну техничку помоћ и резервне делове.

8. KATALOG REZERVNIH DELOVA

| NO | PARTS NO | PARTS NAME | UNIT | FEATURES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49.01.01.450 | Chasis | 1 | 450 |
| 2 | 49.01.02.450 | Caldron | 1 | 500 |
| 3 | 49.01.02.13 | Gearbox Plate | 1 |  |
| 4 | 48.01.01 | Wheel Pin | 4 |  |
| 5 | FNM.16 | Nut | 4 | M.16 |
| 6 | FR.21323 | Washer | 4 |  |
| 7 | 48.01.04 | Wheel | 4 |  |
| 8 | R.4 | R Pin | 4 | 4 MM |
| 9 | 49.01.09 | Side Pin | 2 |  |
| 10 | YM.10 | Spring Tongs | 4 | 10 MM |
| 11 | 48.01.12 | Upper Pin | 1 |  |
| 12 | 49.01.12.13 | Protection | 1 |  |
| 13 | 48.01.13.13 | Glass Display | 2 |  |
| 14 | BM.615 | Screw | 8 | M.6X15 |
| 15 | FNM.6 | Fiber Nut | 8 | M.6 |
| 16 | 48.01.16.13 | Nut | 4 | M.6X15 |
| 17 | BM.615 | Screw | 4 |  |
| 18 | 49.01.18.13 | Sieve (Right) | 1 |  |
| 19 | 49.01.19.13 | Sieve (Left) | 1 |  |
| 20 | 49.01.20 | Hinge 1 | 2 |  |
| 21 | 49.01.21 | Hinge 2 | 1 |  |
| 22 | BM.1025 | Screw | 10 | M.10X25 |
| 23 | FNM.10 | Nut | 10 | M.10 |
| 24 | FR.10 | Washer | 10 | 10 MM |
| 25 | BM.1230 | Screw | 4 | M.12X30 |
| 26 | FNM.10 | Nut | 4 |  |
| 27 | FR.12 | Washer | 4 | M.12 |
| 28 | FNM.8 | Nut | 2 | M.8 |
| 29 | BM.820 | Screw | 2 | M.8X20 |
| 30 | FR.8 | Washer | 4 | M.8 |

| NO | PARTS NO | PARTS NAME | UNIT | FEATURES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49.03.01 | Lift Connection Plate | 1 |  |
| 2 | 49.03.02 | Complete Lift | 1 |  |
| 3 | 49.03.03 | Spring | 2 |  |
| 4 | 49.03.04 | Oil Connection Bearing | 2 |  |
| 5 | 49.03.05 | Hydraulic Oil Hose | 1 |  |
| 6 | 49.03.06 | Lift End Adjustment Sheet | 1 |  |
| 7 | 49.02.07 | Racket-Left with Long Handle | 1 |  |
| 8 | 49.02.08 | Short Handled Racket | 2 |  |
| 9 | 49.02.09 | Adjustment Beam | 2 |  |
| 10 | 48.02.05 | Bolt with Knob | 4 |  |
| 11 | BM.830 | Screw | 2 | M.8X30 |
| 12 | 48.02.12 | Base Plate Connector Bolt | 2 |  |
| 13 | 48.02.13 | Flor Bolt Nut with 6 Edges | 2 |  |
| 14 | 48.02.14 | Pin | 2 |  |
| 15 | 49.02.15 | Adjustment Bar | 2 |  |
| 16 | 48.02.16 | Tie Rod End | 2 |  |
| 17 | R.4 | R Pin | 2 | 4 MM |
| 18 | 49.02.18 | Racket-Left with Long Handle | 1 |  |
| 19 | FNM.10 | Nut | 4 | M.10 |
| 20 | BM.840 | Screw | 1 | M.8X40 |
| 21 | FNM.8 | Nut | 2 | M.8 |
| 22 | BM.1080 | Screw | 2 | M.10X80 |
| 23 | BM.820 | Screw | 4 | M.8X20 |
| 24 | BM.1020 | Screw | 2 | M.10X20 |

| NO | PARTS NO | PARTS NAME | UNIT | FEATURES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49.01.01 | Bearing For Adjustment Bar Mechanism | 1 |  |
| 2 | 49.02.02 | Adjustment Bar | 1 |  |
| 3 | 49.02.03 | U Joint Bar | 1 |  |
| 4 | BM.820 | Screw | 7 | M.8X20 |
| 5 | FNM.8 | Nut | 1 | FNM.8 |
| 6 | FR.8 | Washer | 1 | 8 MM |
| 7 | 49.02.07 | Racket-Right with Long Handle | 1 |  |
| 8 | 49.02.08 | Short Handled Racket | 2 |  |
| 9 | 49.02.09 | Adjustment Beam | 2 |  |
| 10 | 48.02.05 | Bolt with Knob | 4 |  |
| 11 | BM.1030 | Screw | 3 | M.10X30 |
| 12 | 48.02.12 | Base Plate Connector Bolt | 2 |  |
| 13 | 48.02.13 | Base Plate Connector Nut | 2 |  |
| 14 | 48.02.14 | Pin | 2 |  |
| 15 | 49.02.15 | Adjustment Bar | 2 |  |
| 16 | 48.02.16 | Tie Rod End | 2 |  |
| 17 | R.4 | R Pin | 2 | 4 MM |
| 18 | 49.02.18 | Racket-Left with Long Handle | 1 |  |
| 19 | FNM.10 | Nut | 4 | M.10 |
| 20 | 48.02.20 | Handle | 1 |  |
| 21 | FNM.10 | Nut | 2 | M.10 |

# Text boxes

AHT C.H 800 CH

AHT C.H 1000 CH

AHT C.H 1200 CH

AHT C.H 1500 CH